Anwenderbericht

# Kommissionierung Mit Licht von Pick zu Put

Die auf Zubehör für Consumer-Electronics spezialisierte Hama GmbH & Co KG kommissioniert am Firmensitz in Monheim bei einer Fehlerquote von nahezu Null Prozent täglich rund 300.000 Artikel und vertraut dabei auf eine individuelle Pick by Light-Lösung von KBS.

Anton Ossiander vertraut am liebsten auf die eigenen Erfahrungen. Bevor sich der Lagerleiter des Zubehör-Spezialisten Hama am Stammsitz in Monheim für ein neues Kommissionierverfahren entschieden hatte, hatten er und sein Team verschiedene Technologien ausführlich getestet. Ursprünglich sind die täglich rund 6.000 bis 8.000 Pakete mit Hilfe klassischer Picklisten zusammengestellt worden. Für die Ablösung dieser Methode kamen das Picken mit Hilfe von Handterminals „Pick by Terminal“, die sprachunterstützte Kommissionierung „Pick by Voice“ und die lichtgesteuerte Variante „Pick by Light“ in Betracht.

Schnelles Einarbeiten

Pick by Voice wurde von den Mitarbeiterinnen wegen der dafür notwendigen Headsets nicht akzeptiert. Die sehr hohe Zuverlässigkeit und die extrem kurzen Einarbeitungszeiten sprachen am Ende für eine Pick by Light-Lösung – kurz PbL. Das Prinzip von PbL-Lösungen wird von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb weniger Minuten verstanden. Den gesamten Arbeitsablauf in der Kommissionierung bei Hama - mit allen unternehmensspezifischen Besonderheiten - begreifen auch Schüler, Studenten und Aushilfen innerhalb von wenigen  Stunden, was speziell für das Saisongeschäft zwischen Oktober und Januar wichtig ist. In dieser Phase muss die Stammbelegschaft regelmäßig aufgestockt werden. Früher hatte der Lagerleiter für das Anlernen von neuem Personal bis zu zwei Arbeitstage veranschlagt.

Ein weiteres Argument für PbL ist die hohe Produktivität. Schließlich müssen 50 Prozent der bei Hama eingehenden Aufträge noch am selben Tag das Haus verlassen. Dies gilt für alle Bestellungen, die bis 13.00 Uhr getätigt werden.

Bei PbL haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem beide Hände frei und verlieren keine Zeit für das Suchen von Auftragspositionen oder das Lesen und Abhaken von Belegen. Hier konnte sich unter drei Anbietern die KBS Industrieelektronik GmbH durchsetzen. Gemeinsam mit der von HAMA beauftragten Pierau Planung wurde eine speziell auf Hama zugeschnittene PbL-Lösung mit 200 Kommissionierwagen entwickelt.

32 Kunden pro Auftrag

Das Ausrüsten der 25.000 Regalfächer mit eigenen Fachanzeigen wäre viel zu aufwändig gewesen. Bei der Entwicklung der neuen Wagen wurde auf ein möglichst geringes Gewicht und eine schnelle Funkanbindung an das Lagerverwaltungssystem (LVS) geachtet. Gebaut und geliefert wurden die Wagen von der Wanzl Metallwarenfabrik in Leipheim. Die Integration der 200 Fahrzeuge in das lokale Funknetz bei kurzen Antwortzeiten zwischen 50 und 100 Millisekunden gehörte zu den größten Herausforderungen des Projekts.

Jeder Kommissionierwagen wiegt etwa 40 Kilogramm und bietet – je nach Auftrag und Anforderungen bis zu 32 Fächer mit entsprechenden Fachanzeigen. Damit kann ein Kommissionierer in beliebigen Abstufungen bis zu 32 Aufträge für ebenso viele Kunden parallel bearbeiten. Zusätzlich verfügt jeder Wagen über ein kleines Bedienerterminal. Dieses hat vier Zeilen mit je maximal 20 Zeichen pro Zeile. Damit können Dialoge wie Bedieneranmeldung, Zielanzeige, Nulldurchgang und Wagenanmeldung durchgeführt werden. Auf dieser Anzeige wird auch die Restkapazität des Akkus angezeigt – apropos: die Kapazität der Bordbatterie kann den Kommissionierwagen bis zu 14 Stunden mit Strom versorgen. Zusätzlich verfügen die Wagen an Stirn- und Längsseite über Richtungsanzeigen. Während des Pickens zeigen sie den nächsten Lagerort.

Außerdem verfügt jeder Wagen über zwei Scanner, von denen einer fest am Fahrzeug montiert ist. Wird ein Barcode in den Lesebereich gebracht, aktiviert sich das Gerät und liest den Barcode aus. Die Ausrichtung des Barcodes ist dabei beliebig. Für das Scannen schwerer und sperriger Güter verfügen die Wagen zusätzlich über einen Funk-Handscanner.

Eindeutige Befehle

Das Kommissionieren selbst erfolgt in drei Schritten: Zunächst müssen die vier Etagen des Wagens mit Trenngittern versehen werden – dadurch entsteht die für die anstehenden Aufträge benötigte Anzahl der Fächer. Schon bei diesem Arbeitsgang werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das PbL-System unterstützt. Überall dort, wo eine Lampe aufleuchtet, muss ein Fachtrenner gesetzt werden. Dabei berechnet das LVS die Fachgrößen in Abhängigkeit vom Volumen der Waren. Das Konzept der Kommissionierwagen lässt dabei für jede der vier Etagen einen großen Spielraum – je nachdem, ob einer, zwei oder drei Fachtrenner gesetzt werden. Je nach Einteilung werden dann nur die benötigten Fachanzeigen angesteuert.

Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, startet die eigentliche Kommissionierung. Bis zu 30 Kommissionierwagen sind in den 60 Regalgängen auf zwei Ebenen beziehungsweise in 15 definierten Zonen gleichzeitig unterwegs. Jeder Kommissionierer erhält über die Fachanzeige an seinem Wagen eindeutige Angaben zum jeweils nächsten Lagerort und der dort zu entnehmenden Stückzahl an Artikeln. Große Aufträge werden wegeoptimiert auf verschiedene Kommissionierwagen aufgeteilt und später wieder zusammengeführt. Um Fehler auszuschließen, muss jeder Artikel bei der Entnahme am Lagerort einmal gescannt werden. Erst nach dem anschließenden Bestätigen eines Pick-Auftrags erlischt die Leuchte an der Fachanzeige.

Nachdem alle Pickpositionen auf diese Weise abgearbeitet wurden, startet das LVS den so genannten „Put-Modus“. Jetzt werden die Kommissionierer aufgefordert, die Wagen in die Put-Zone zu bringen und sie dort in einer bestimmten Reihenfolge neben der Versandtransportanlage zu parken. Die Reihenfolge der Wagen wird dabei wird vom LVS vorgegeben und über die am Wagen angebrachte Richtungsanzeige kommuniziert. Auf dem ebenso vom LVS gesteuerten Fließband werden nun die Versandkartons herantransportiert.

In jeder Kommissionierzone steht ein so genannter „Putter“ bereit, der die kommissionierten Artikel in den jeweils angezeigten Karton packt. Dadurch werden die auf mehrere Kommissionierzonen aufgeteilten Aufträge wieder zusammengeführt. Die genaue Zuordnung zwischen Ware und Versandkarton wird wiederum über die Fachanzeigen des Kommissionierwagens angezeigt – jeder Karton ist mit einer Nummer versehen, die auf dem entsprechenden Display erscheint.  Bis zu 8.000 Pakete werden auf diese Weise täglich in Monheim gepackt und zu den Kunden transportiert.

Inventur in Planung

Die Energieversorgung für den Kommissionierwagen übernimmt ein Wechselakku und eine Signallampe zeigt rechtzeitig an, wann die Batterie gewechselt werden muss. Hierfür wird der entladene Akku an der Ladestation gegen einen frischen Batteriespeicher getauscht, so dass keine Wartezeiten entstehen.

Das System läuft seit Dezember 2009 „bei Hama sehr erfolgreich und zuverlässig“, bestätigt Ossiander und ergänzt: „Die Fehlerquote ist verschwindend gering und die Produktivität liegt um 15 Prozent über der vorherigen Lösung.“ Mit diesem Ergebnis will sich der Logistikexperte aber noch nicht zufrieden geben: Für die nähere Zukunft will der Lagerleiter mit der KBS-Lösung auch die permanente Inventur abwickeln. Dann müssen die Mitarbeiter während der Kommissionierung in bestimmten Fächern auch noch den aktuellen errechneten Lagerbestand bestätigen. Diese Anwendung soll so gesteuert werden, dass dieser Schritt immer nur bei sehr geringen Restmengen verlangt wird, die auf einen Blick erfasst werden können. Auf diese Weise wird innerhalb eines Jahres jeder der insgesamt 18.000 Artikel mindestens einmal gezählt.

www.kbs-gmbh.de

Umfang:	7.575 Zeichen inkl. Leerzeichen

Bildunterschriften/Bildmaterial

Alle unsere Bilder stehen als .jpg oder .tif-Vorlage mit höherer Auflösung zur Verfügung per Anfrage an s.pigot@kbs-gmbh.de

| Bild 1 | Bild 2 |
| --- | --- |
| Bild 3 | Bild 4 |
| Bild 5 | Bild 6 |
| Bild 7 | Bild 8 |
| Bild 9 | Bild 10 |
| Bild 11 | Bild 12: Anton Ossiander (wird per Anfrage zur Verfügung gestellt) |
| Bild 15 | Bild 16 |

Hintergrund: Hama GmbH & Co KG

Hama mit Sitz in Monheim bietet für jedes Endgerät im Bereich der Consumer-Electronics ein vielseitiges Zubehör-Programm. Hinzu kommen breitgefächerte Sortimente in den Segmenten Bilderrahmen, Alben, Schultaschen und Rucksäcke. Insgesamt umfasst das Portfolio des inhabergeführten Familienunternehmens rund 18.000 Produkte. Die Hama Group beschäftigt weltweit an 18 eigenen Standorten rund 2.500 Mitarbeiter und verfügt in allen europäischen Ländern  Der Name Hama leitet sich von Hanke Martin ab, der das Unternehmen im Jahr 1923 in Dresden gründete – damals noch unter dem Namen Hamaphot KG.

www.hama.de

### Der Pick by Light-Spezialist: KBS Industrieelektronik GmbH

1981 als Ingenieurbüro für Industrieautomatisierung und Elektronikentwicklung gegründet, ist KBS heute Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Installation von kundenspezifischen Systemen zur beleglosen Kommissionierung. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Freiburg praxisorientierte Lösungen, die deren Wettbewerbsposition entscheidend stärken.

Neben der Hardware (Lagerfachanzeigen, Steuerungsrechner, PickCart und Pick by Voice) bietet KBS komplette Softwarelösungen (Materialflussrechner, SAP-Anbindung etc.) an. Zusätzlich zu den vorhandenen Standardbaugruppen sind kundenspezifische Varianten auch schon bei kleinen Stückzahlen möglich. KBS realisiert weltweit sowohl kleine Systeme mit wenigen Lagerfachanzeigen als auch große Projekte mit mehreren zehntausend Lagerfachanzeigen.

Auf der Referenzliste von KBS finden sich namhafte Kunden aus allen Branchen und jeglicher Unternehmensgröße. Erfolgreiche Projekte wurden unter anderem für Audi, BMW, Daimler, DHL, dm Drogeriemarkt, Fielmann, Kärcher, Mexx, Pelikan, Pfizer, Roche, Siemens, Swarovski, Tesa, Tesco, Verlagsgruppe Weltbild, Volkswagen und Woolworth realisiert.

Unternehmenskontakt

KBS Industrieelektronik GmbH

Burkheimer Straße 10 • 79111 Freiburg

Telefon: 07 61-4 52 55-0 • Fax: 07 61-4 52 55-90

E-Mail: info@kbs-gmbh.de • Internet: www.kbs-gmbh.de

Pressekontakt

Stéphanie Pigot • Marketing

Telefon: 07 61-4 52 55-51 • Fax: 07 61-4 52 55-90

E-Mail: s.pigot@kbs-gmbh.de

Pierau Unternehmensberatung GmbH

Grotenbleken 33

22391 Hamburg

Tel. 040 606 899 -0

www.pierau-planung.de